## Slide 1: TCP/IP 기반 패킷 기록 프로그램 구현
SK VIP 1
2021305022 김호중
2021304016 김어진
2021304056 이강찬

## Slide 2: Table of Contents
Architecture
Raspberry Pi 4
Arduino Uno
Nvidia Jetson Nano
Source Code

## Slide 3: Architecture

## Slide 4: Architecture
Jetson Nano
Arduino Uno
Raspberry Pi 4
Photo Register
LED
7” Display
Google Cloud Platform
InfluxDB
Grafana

## Slide 5: Raspberry Pi 4

## Slide 6: GPIO
입출력 등의 동작이 사용자에 의해 제어될 수 있는 인터페이스
전기 신호로 외부 모듈과 통신하는 역할
2 x 20개로 총 40개의 핀이 내장
시리얼 통신 방식 중 한가지인 SPI를 사용
  MOSI : master out slave in, Raspberry 출력
  MISO : master in slave out, Raspberry 입력
  CLK : clock, 동기화
  CE0 : chip enable, slave 장치 선택

## Slide 7: Enable SPI
기본적으로 비활성화된 SPI를 활성화

## Slide 8: Package
git, python, pip, RPI.GPIO 설치

## Slide 9: Sensor
조도센서(Photoregister)
  조도 값에 따라서 저항이 변하는 가변저항
  저항 값은 밝기 값에 반비례
  아날로그 값을 디지털 값으로 변환하는 과정이 필요

## Slide 10: MCP3208 ADC
아날로그 값을 디지털 값으로 변환해주는 역할
  VDD, VREF : 공급전압
  AGND, DGND : 접지
  CLK : 동기화 클럭
  DOUT : 디지털 출력
  DIN : 디지털 입력
  CS : 채널선택
  CH0 ~ CH7 : 아날로그 입력채널

## Slide 11: Circuit Board
조도센서로 측정한 밝기(Reading)를 Arduino와 Nano로 송신
Arduino : Reading을 그대로 송신
Nano : Reading을 패킷에 넣어 송신
  src_ip : 송신 IP
  dst_ip : 수신 IP
  src_port : 송신 port
  dst_port : 수신 port
  data : Reading
MCP3208

## Slide 12: Execution
Arduino와 블루투스로 연결
Nano와 TCP/IP로 연결
조도센서로부터 값 수신
Arduino와 Nano로 값 및 패킷 송신

## Slide 13: Arduino Uno

## Slide 14: Arduino IDE
Arduino Uno에서 실행될 코드를 작성하는데 사용
코드 업로드

## Slide 15: SoftwareSerial
디지털 핀을 시리얼 포트로 사용하게 해주는 라이브러리

## Slide 16: Bluetooth Module
TXD, RXD, VCC, GND핀 사용
  TXD : transmit data, 데이터 전송에 사용
  RXD : receive data, 데이터 수신에 사용
  VCC : collector voltage, 공급전압
  GND : ground, 접지
6

## Slide 17: Circuit Board
블루투스로 연결된 Raspberry Pi 4로 부터 데이터를 수신
수신한 값의 범위에 따라 LED점등
  0 ~ 100 : Red
  100 ~ 200 : Yellow
  200 ~ 300 : Green
  300 ~ 400 : Blue
  400 ~ 1023 : White

## Slide 18: Nvidia Jetson Nano

## Slide 19: Google Cloud Platform
구글의 인프라스트럭처 위에서 호스팅하는 클라우드 컴퓨팅 서비스
가상 머신을 제공하는 IaaS서비스인 구글 컴퓨트 엔진을 사용
<Instance Information>
<Instance OS Info>

## Slide 20: InfluxDB (1/2)
Influx Data사가 개발한 오픈 소스 시계열 데이터베이스
Go 언어로 작성되었으며, 시계열 데이터의 고속의 저장 및 검색에 최적화
IP와 port, 조도 센서 값이 담긴 패킷을 기록하는데 사용
<instance IP>:8086 으로 접속 가능

## Slide 21: InfluxDB (2/2)
Debian package로 설치
Apt저장소를 추가하여 설치

## Slide 22: REST API (1/2)
REpresentational State Transfer
자원, 행위, 표현으로 구성
  자원 : URI형태로 지정
  행위 : HTTP Method를 이용해 리소스에 대해 CRUD 명령을 적용
  표현 : 서버가 위에 대한 응답을 JSON, XML등의 형태로 전송
CRUD | HTTP Method
CREATE | POST
READ | GET
UPDATE | PUT
DELETE | DELETE

## Slide 23: REST API (2/2)
Bash script에서 cURL명령을 호출하는 방식을 사용
  command line 또는 script에서 데이터 전송을 위해 사용하는 라이브러리
  --request 옵션으로 사용할 HTTP Method를 기술할 수 있음

## Slide 24: Grafana (1/2)
오픈 소스 분석 및 상호작용적 시각화 웹 애플리케이션
InfluxDB에 저장된 데이터를 시각화 하는데 사용
<instance IP>:3000 으로 접속 가능

## Slide 25: Grafana (2/2)
Debian package로 설치
Apt저장소를 추가하여 설치

## Slide 26: Integration (1/3)
데이터베이스 추가

## Slide 27: Integration (2/3)
데이터베이스 설정
데이터베이스 이름
쿼리 언어
데이터베이스 주소
조직 이름
API 토큰
쿼리할 버킷
저장

## Slide 28: Integration (3/3)
데이터베이스 쿼리
쿼리문
시간 범위
그래프 종류

## Slide 29: Source Code

## Slide 30: Raspberry Pi 4 (1/2)
sensor_rasp_ardnano.py
  GPIO, SPI 설정
  조도 값 측정 함수 정의
  블루투스 연결
  TCP/IP 연결

## Slide 31: Raspberry Pi 4 (2/2)
sensor_rasp_ardnano.py
  조도 값 측정
  패킷 생성
  블루투스 송신
  TCP/IP 송신

## Slide 32: Arduino Uno (1/2)
final
  Arduino 핀 설정
  초기화 함수 설정
  LED 초기화 함수 정의

## Slide 33: Arduino Uno (2/2)
final
  블루투스로 값 송신
  값의 범위에 따라 LED 점등

## Slide 34: Nvidia Jetson Nano (1/3)
rasp_nano_server.py
  변수 설정
  TCP/IP 소켓 설정
  TCP/IP 연결

## Slide 35: Nvidia Jetson Nano (2/3)
rasp_nano_server.py
  데이터 수신
  수신 데이터를 리스트에 저장
  Bash script 실행

## Slide 36: Nvidia Jetson Nano (3/3)
rest_post.sh
  인자 출력
  DB에 데이터 추가