## Slide 1: IEC 61850 기반 Client/Server 통신 프로그램 구현
2023.07.26
2019304024 김진우
2021305022 김호중

## Slide 2: Overview
IEC-61850
  변전소 내부 및 변전소 간의 통신을 위한 표준 프로토콜
  실제 장비를 가상화하여 논리적인 장비와 노드로 구분하여 통신
  가상화하여 논리적으로 표현함으로써 상호 연동성 증가
MMS (Manufacturing Message Specification)
  변전소 자동화 분야에서 데이터 교환을 위한 표준 (ISO 9506)
  네트워크를 통한 실시간 peer to peer 통신 제공
SCSM (Specific Communication Service Mapping)
  ACSI(Abstract Comm. Service Interface)를 PDU로 전달할 수 있도록 구체화하여 매핑

## Slide 3: Specific Comm. Service Mapping
IEC-61850
  Server
  Logical Device
  Logical Node
  Data
  Data Set
  Log
  File
MMS
  VMD
  Domain
  Named Variable
  Named Variable
  NV List
  Journal
  File

## Slide 4: PoC
Notes: 이제 LAPB 프로토콜에 대해 설명하겠습니다.

## Slide 5: TestBed
Client
  VM-OS: Ubuntu 18.04 MATE 32bit
  Host-IP: 210.110.34.131
    IEC-61850 cositcpe_ld
Server
  VM-OS: Ubuntu 18.04 MATE 32bit
  Host-IP: 210.110.34.167
    IEC-61850 sositcpe_ld

## Slide 6: Communication Scenario
client.h
clntobj.odf
client.c
cositcpe_ld
sositcpe_ld
server.h
srvrobj.odf
server.c
< Request >
< Response >
c-osicfg.xml
s-osicfg.xml
< Dest IP : 210.110.34.167 >
< Max_Called_Connections : 4 >

## Slide 7: 가상 IED(Intelligent Electronic Device) 구현
IEC-61850 Object
IED PINLAB
  LD PINR313
    LN TVTR
      DO Desc
      DO Vol
        DA instMag
        DA t
    LN XCBR
      DO Desc
      DO Pos
        DA stVal
        DA operTm
MMS Object
VMD PINLAB
  Domain PINR313
    Named Variable pinTvtr1
      NV desc
      NV vol
        NV instmag
        NV time
    Named Variable pinXcbr1
      NV desc
      NV pos
        NV stval
        NV time

## Slide 8: Make
Server
  server.h : LogicalNode와 매핑되는 NamedVariable을 위한 구조체들을 정의
  srvrobj.odf : TDL을 통해서 NamedVariable의 Data에 접근할 수 있게 함
  server.c : NamedVariable의 Data값을 할당하고, Client로부터의 요청에 응답
    실행시 server의 osicfg.xml 을 통해 최대 연결 가능한 client의 개수
      Max_Called_Connections : 4 로 최대 4개까지 연결 가능
Client
  client.h : NamedVariable을 Read 또는 Write하는 함수들과 구조체들을 정의
  clntobj.odf : NamedVariable을 요청할때 자료형에 관한 매핑을 진행
  client.c : 사용자로부터 Domain, NamedVariable을 입력받아 해당 값을 Read 또는 Write
    실행시 client의 osicfg.xml 을 통해 연결을 시도할 ip 주소를 설정
      IP주소 210.110.34.167 로 연결 시도

## Slide 9: 구현기능
Server에 연결된 가상 변전소를 구현
  Sin함수의 형태로 전압 값이 주기적으로 변화한다고 가정
    주기 및 진폭 등 설정 가능
    pthread 라이브러리를 사용하여 Thread 기반으로 구현됨
  변전소에서 측정한 전압 값을 TVTR(Voltage Transformer)을 통해 전달
Client에서 Server로 특정 LN오브젝트의 값을 요청하거나 수정
  Client에서 Server로 요청하여 값을 받아올 때 Timestamp 기능

## Slide 10: Packet Capture
< Client >
< Server >
< Request >
< Response >
< Request >
< Response >

## Slide 11: 감사합니다

## Slide 12: Packet Capture
< Request >
< Response >